Załącznik nr 1.A

FORMULARZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS RODZAJÓW I TYPÓW URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH  ORAZ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

dla zadania pod nazwą: „Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury dla placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym w Suszcu na ul. Wyzwolenia 2”.

Wykonawca, który składa ofertę, zobowiązany jest do dołączenia do oferty dokumentów, które pozwolą ocenić zgodność zaproponowanych przez Wykonawcę w kol. 5 i 6 urządzeń, z wymogami określonych przez Zamawiającego (mogą to być np. karty katalogowe, wyciągi z katalogu Producenta, wydruki internetowych ofert Producenta o ile zawierają wszelkie niezbędne informacje) oraz w razie konieczności uzupełnić załączone dokumenty o dodatkowy opis w kolumnie nr 7, aby Zamawiający mógł dokonać oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu.

Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia:

- wszystkie elementy zaproponowane w ofercie muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa (zgodności z normami) wymagane przez prawo polskie i prawo Unii Europejskiej obowiązujące w dniu otwarcia ofert - przede wszystkim certyfikat potwierdzający zgodność wykonania z normą PN-EN1176;

- wszystkie powłoki malarskie, złącza i łączniki zastosowane podczas montażu wyposażenia objętego zadaniem, muszą być odporne na działania atmosferyczne;

- cena netto obejmuje urządzenia, dostawę, montaż (wszystkich urządzeń), ryzyko obciążające Wykonawcę i kalkulowany przez niego zysk;

- montaż urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury: Wykonawca winien być w gotowości do montażu w terminie od 28.08.2013 r. do 13.09.2013 r. Zamawiający mailowo lub faksem powiadomi Wykonawcę o możliwości wejścia na teren budowy co najmniej na 3 dni przed możliwym terminem rozpoczęcia montażu. Wykonawca od dnia powzięcia informacji o możliwości rozpoczęcia montażu ma 10 dni roboczych na jego wykonanie, z tym że ostateczny termin montażu ustala się na dzień 13.09.2013 r. Wykonawca jest zobowiązany do ścisłej współpracy z wykonawcą robót budowlanych, wyłonionym przez Gminę Suszec w drodze przetargu do realizacji zamówienia pn: „Budowa placu zabaw przy przedszkolu dwuoddziałowym w Suszcu”, która nie obejmuje dostawy i montażu urządzeń zabawowych i elementów małej architektury określonych w niniejszym zamówieniu, realizowanym przez Przedszkole Publiczne w Suszcu z uwagi na odrębne źródło finansowania.

Rozpoczęcie montażu urządzeń zabawowych nastąpi po zakończeniu prac związanych z przygotowaniem pełnej podbudowy na placu zabaw przez wykonawcę robót budowlanych wyłonionego przez Gminę Suszec. W trakcie montażu urządzeń zabawowych – po montażu fundamentów pod te urządzenia, wykonawca jest zobowiązany dopuścić wykonawcę robót budowlanych wyłonionego przez Gminę Suszec w celu dogęszczenia, uzupełnienia miejsc po montażu fundamentów. Osadzenie i montaż urządzeń zabawowych na przygotowanych fundamentach może nastąpić po dogęszczeniu podbudowy. Jeżeli istnieje konieczność montażu fundamentów wraz z elementami konstrukcyjnymi urządzeń zabawowych to należy umożliwić wykonawcy robót budowlanych z Gminy Suszec właściwe dogęszczenie podbudowy;

- określone w tabeli strefy bezpieczeństwa są strefami maksymalnymi, w związku z tym strefy bezpieczeństwa przypisane zaproponowanym urządzeniom nie mogą przekraczać tych stref.

| LP | SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZABAWEK | ILOŚĆ | POGLĄDOWY (PRZYKŁADOWY) KSZTAŁT | URZĄDZENIA OFEROWANIE PRZEZ WYKONAWCĘ | DANE UZUPEŁNIAJĄCE ZAŁĄCZONE DOKUMENTY | CENA JEDNOSTKOWA NETTO | WARTOŚĆ NETTO (kol. 3 x kol. 8)) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PRODUCENT | MODEL |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw zabawowy | 1 szt. |  |  |  | załącznik nr ……….…. |  |  |
|  | 1. W skład zestawu powinno wchodzić: 4 wieże z daszkami, 2 zjeżdżalnie, 4 podesty, 2 platformy, rura strażacka, trap wspinaczkowy, 3 pomosty (zróżnicowane konstrukcyjnie w tym 1 ruchomy wiszący), drabinka. W skład zestawu może wchodzić większa ilość w/w elementów i może zawierać również inne elementy niewymienione wyżej, pod warunkiem że zostaną zachowane niżej określone strefy bezpieczeństwa. 2. Wymiary zestawu: 826 x 740 cm, wysokość: 395 cm. Dopuszcza się odchylenia od podanych wymiarów „+ -” 2 %. Wymiary strefy bezpieczeństwa wynoszą: 1250 x 1140 cm 3. Maksymalna wysokość swobodnego upadku powinna wynosić: 130 cm 4. Dane materiałowo-konstrukcyjne: 1.Elementy drewniane. - słupy nośne o przekroju okrągłym, z drzewa sosnowego, klejonego warstwowego, toczonego cylindrycznie o średnicy 11 ÷ 12 cm, ryflowane wzdłużnie, w swojej górnej powierzchni powinny być zabezpieczone przed nasiąkaniem, powinny być osadzone za pomocą stalowych ocynkowanych okuć kotwionych w betonowym fundamencie, 2. Pozostałe elementy drewniane (słupy, podesty ,dachy z półwałków i wałki o przekroju 6 ÷ 8 cm z drewna bezrdzeniowego), powinny być zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnacje. 3. Dachy z półwałków lub z płyt polietylenowych HDPE. 4. Elementy wypełnień obrzeży powinny nie wchłaniać wody, być odporne na wgniecenia, zarysowania, graffiti i promieniowanie UV. 5 Wszystkie elementy stalowe powinny być zabezpieczone farbami proszkowymi poliestrowymi odpornymi na działanie warunków atmosferycznych, ślizg zjeżdżalni powinien być wykonany ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej. Również dotyczy to elementów łączeniowych (łańcuchy), które powinny być ocynkowane. 6. Słupy muszą być osadzone za pomocą ocynkowanych okuć kotwionych w betonowym fundamencie posadowionym min. 60 cm w gruncie. 7.Wszystkie materiały i urządzenia muszą posiadać aktualne atesty i certyfikaty zgodne z Polskimi Normami. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Huśtawka podwójna z kubełkowym siedziskiem | 1 szt. |  |  |  | załącznik nr ……….….. |  |  |
|  | Huśtawka podwójna: - wykonana z rur stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, farbą strukturalną lub lakierem akrylowym; - zawiesia wykonane z łańcucha chromowego lub ze stali nierdzewnej; - siedziska gumowe typu kubełkowe; - fundament betonowy – posadowiony min. 60 cm w gruncie; - wymiary zewnętrzne: - szerokość: 160 cm ÷ 200 cm - długość: 280 ÷ 360 cm; maksymalna wysokość swobodnego upadku 120 cm; - wymiary strefy bezpieczeństwa: 770 x 290 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zabawka na sprężynach czteroosobowa | 1 szt. |  |  |  | załącznik nr ……….….. |  |  |
|  | Zabawka na sprężynach: - korpus zabawki wykonany z płyty PEHD; - poczwórne siedzisko z uchwytami do trzymania się; - uchwyty z tworzywa odpornego na uderzenia; - sprężyna ocynkowana ze stali jakościowej; - fundament betonowy; długość: 95 ÷ 140 cm; szerokość: 95 ÷ 140 cm; maksymalna wysokość swobodnego upadku: 45 cm; - wymiary strefy bezpieczeństwa: 340 x 340 cm |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Komplet mebli ogrodowych | 4 kompl. |  |  |  | załącznik nr ……….….. |  |  |
|  | W skład kompletu wchodzi: 1 stolik ogrodowy i 2 ławki ogrodowe z oparciem. Mogą być połączone ze sobą na stałe lub nie. - stelaż wykonany z stalowych rur powlekanych proszkowo, ocynkowanych; - blat stołu, siedzisko ławki i jej oparcia wykonany z drewna klejonego wielowarstwowo, impregnowanego powierzchniowo, odpornego na działanie czynników atmosferycznych lub z płyt HDPE odpornych na działanie czynników atmosferycznych; - wymiary stolika: wysokość: 46 ÷ 65 cm; szerokość: 60 ÷ 80 cm; długość: 120 ÷ 150 cm; - wymiary siedziska ławeczki: wysokość: 26 ÷ 40 cm; szerokość: 20 ÷ 40 cm; długość: 120 ÷ 150 cm; Ławeczki oraz stoliki muszą być na stałe zakotwiczone w gruncie. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kosz na śmieci | 1 szt. |  |  |  | załącznik nr ……….….. |  |  |
|  | Kosz na śmieci: - konstrukcja nośna wykonana z rury, daszek blaszany; - w całości ocynkowany, malowana proszkowo, lakierem akrylowym lub farbą strukturalną; - betonowy fundament; - wiadro w formie walca o pojemności: 35 L ÷ 50 L; - kosz wyposażony z zamek blokujący wiadro; - wysokość całkowita: 100 ÷ 120 cm; - możliwość opróżniania przez wychylenie wiadra, - ostre obrzeża zabezpieczone np. gumowymi nakładkami. |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………..………..............................

(data i podpis/y i pieczęć imienna

upełnomocnionego/ych przedstawiciela/li)